ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ МАКЕТУ.

  - Минимальная толщина линий 0,028-0,1 мм, минимальная толщина вывороток 0,45-0,50 мм, минимальный размер шрифта 6 пт.

  - Элемент дизайна должен быть выкрашен в цвет, которым будет производиться печать, СМУК либо Pantone.

  - Рабочая линиатура растра - 63 лин/дюйм.

  - Макет должен быть сделан в рабочем размере.

  - Файлы оригинал-макетов могут быть созданы с помощью Adobe Illustrator – версия не старше CS4 ( формате AI, либо EPS) Corel Draw – версия не старше 13, только в CMYK-модели и должны быть записаны в версиях для РC.

  - Все шрифты должны быть переведены в кривые.

  - Файл не должен содержать RGB-объектов и ненужных элементов:

- незамкнутые контуры;

- стрелы, вылеты;

- петли в контурах;

- побитости;

- лишние объекты, отдельные точки, текстовые блоки и пр.

  - При создании макета в Corel Draw версии 12 и ниже необходимо установить параметр miter limit 5,0 для контроля формы обводки.

  - Растровые изображения должны иметь разрешение 300 dpi.

  - Макеты должны содержать элементы цветовой модели CMYK либо быть выкрашены в цвета плашечной  печати  Рantone и не должны содержать RGB-объектов. Рекомендуем  использовать краски и наименования красок из стандартных библиотек Рantone.

  - Элементы макета не должны содержат участки, уровень цвета которых менее 3% - при изготовлении печатной формы возможно резкие обрывы.

  - Макеты не должны содержать OLE – объектов.

  - Если в макете использованы элементы из файлов – клипартов, они должны быть адаптированы под флексопечать и по возможности упрощены (убраны лишние элементы).

  - Градиенты должны содержать одинаковое количество красок в начальном цвете и в конечном.

  - Макеты, созданные в программе Corel Draw, не должны содержать специальных эффектов, таких как:

- Interactive Fill (интерактивная заливка),

- заливки объектов узором (двухцветным, многоцветным, точечным) из свитка,

- Sрecial Fill (специальная заливка),

- Рattern Fill (заливка узором),

- а также эффекта Lens (Линза).

Если использовался эффект InteractiveDroр Shadow, то желательно применить операцию Seрarate.

Изображения, к которым применены эти эффекты, должны быть переведены в режим Bitmap.

  - Максимальное количество узлов в кривых (curve points) не должно превышать 6000, иначе этот объект или его часть будет игнорироваться.

  - Для Corel Draw необходимо отметить следующие особенности:

- если градиент в начальном цвете содержит определенный Pantone, то в конечном цвете должен быть такой же Pantone (процент этого Pantone). Градиент от Pantone к CMYK (даже к CMYK «0») на цветоделении дает результат CMYK (Pantone в градиенте не будет);

- назначенная любому градиенту надпечатка не работает;

- если в файле имеется элемент, цвет которого включает в себя 100% Black (например 100% Magenta и 100% Black) и при цветоделении назначается автоматически Overprint Black, то элементу (100% Magenta + 100% Black) также назначится надпечатка.

  - В Adobe Illustrator:

- у контейнеров (clip mask) должны отсутствовать обводки и заливки;

- на вывод отсылаются только включенные слои, оператор не отключает и не включает слои, при необходимости вывода отдельно слоя он должен быть вынесен в отдельный файл;

- в TIFF-файле должны отсутствовать слои, контуры и альфа-каналы;

- нежелательно использовать линк-файлы в формате PSD, если же используется такой формат, то файл не должен содержать слои, контуры и альфа-каналы.

  - В Adobe Illustrator при использовании линков в формате DCS 2.0 кодировка  должна быть ASCII.

  - В растровых изображениях должен отсутствовать мусор (размывки, помазки, ореолы, тени, отдельные куски).

  - Объектам белого цвета не должна быть назначена надпечатка (overprint white запрещен!).

  - Два и более слоев, содержащихся в файле, по возможности должны быть сведены к одному слою. Все объекты должны быть разблокированы.

ООО «Промснабсервис»

Технолог полиграфии